Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление

строительства, архитектуры  и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Николаевского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

Том 1

Положение о территориальном планировании

Москва 2012 год

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление

строительства, архитектуры  и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Николаевского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

Том 1

Положение о территориальном планировании

Первый заместитель

Генерального директора                                                                  С.И. Бычков

Директор по архитектуре,

градостроительству и проектным работам                                 И.М. Шнайдер

Главный инженер проекта                                                               Е.Г. Кузьмина

Главный архитектор проекта                                                           О.З. Воронова

Авторский коллектив

Руководитель проекта 						Бычков С.И.

Главный инженер проекта					Кузьмина Е.Г.

Главный архитектор проекта					Воронова О.З.

Главный инженер проекта - экономист, к. г. н.		Вайнберг Э.И.

Главный инженер проекта - экономист, к. э. н.		Мачульская О.В.

Главный инженер проекта - экономист			Чельцова Н.В.

Главный специалист - геолог, эколог, к. г-м. н.		Соколова О.Г.

Ведущий специалист-транспортник, к. г. н.		Крылов П.М.

Главный специалист по организации

производства					 		Вахрамова М.А.

Инженер-экономист						Боева Е.В.

Инженер по ВИК и санитарной очистке			Рязанова Н.В.

Инженер по энергоснабжению и средствам связи 	Рукавишников Н.А.

Инженер-эколог 1 категории	,                                                                                    специалист по компьютерным технологиям		Пономарев С.В.

Ведущий архитектор						Зайчикова И.Н.

Архитектор 2 категории					Бажанова Е.В.

Архитектор							Самылов К.В.

Архитектор							Беликова И.В.

Инженер 1 категории						Корабинских М.

Инженер 								Шулая И.А.

Инженер								Хайруллин А.Р.

Техник								Лисовский А.О.

Экономист								Романова А.С.

Экономист								Фалькевич А.М.

Состав материалов по проекту

«Генеральный план Николаевского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области»

|  | Текстовые материалы |
| --- | --- |
| Том 1 Положения о территориальном планировании | Положения о территориальном планировании Николаевского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области |
| Том 2 Материалы по обоснованию проекта | Материалы по обоснованию генерального плана Николаевского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области |
|  | Графические материалы |
| Положения о территориальном планировании |  | 1.1 | Лист ГП1. Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон Николаевского муниципального образования (М 1:25 000) (Основной чертеж). Фрагмент с. Николаевка (М 1:5 000) |
| Материалы по обоснованию проекта |  | 2.1 | Лист ГП2. Современное использование территории. Зоны с особыми условиями использования территории Николаевского муниципального образования (М 1:25 000). Фрагмент с. Николаевка (1:5 000). |
|  |  | 2.3 | Лист ГП3. Схема планировочных ограничений развития территории поселения. Территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Николаевского муниципального образования (М 1:25 000). Фрагмент с. Николаевка (1:5 000). |

ТОМ 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ  ПЛАНИРОВАНИИ НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ											6

1. ОСОБЕННОСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ			7

1.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ			7

1.2. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ				8

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-                    ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ										10

2.1. ПРОЕКТНАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЯ	10

2.2. ПРОЕКТНОЕ  ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ                  ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ							12

2.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ

ПУНКТОВ										17

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ И

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ							18

3.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ    ИНФРАСТРУКТУРЫ								18

3.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ            ИНФРАСТРУКТУРЫ								19

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 			22

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО            НАСЛЕДИЯ											24

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ                ПЛАНИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ					25

ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Николаевского муниципального образования (далее – Генеральный план) разработан ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» по заказу муниципального учреждения «Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района» на основании муниципального контракта №0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Цель проекта – обеспечение градостроительными средствами улучшение качества жизни населения и экономики поселения, определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в интересах живущего и будущих поколений.

Задачи проекта для достижения поставленной цели:

- разработка основные направления градостроительного развития территории с учётом особенностей социально-экономического развития, историко-культурного наследия и природных условий;

- определение планируемых зон различного функционального назначения;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимых для исполнения полномочий органов местного самоуправления поселения;

- определение зон с особыми условиями использования территорий поселения, в том числе на территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- определение основных направлений улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

- определение основных направлений развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры;

- определение перечня мероприятий по территориальному планированию.

Проект генерального плана Николаевского муниципального образования Тайшетского муниципального района Иркутской области подготовлен в соответствии с требованиями нормативно-правовых, программно-стратегических и градостроительных документов Российской Федерации, Иркутской области, Тайшетского района, Николаевского муниципального образования.

Так как цель данной работы состоит в выявлении конкретных условий – приоритетов и ограничений по использованию территории для расселения и различных видов хозяйственной деятельности настоящую работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения градостроительными средствами.

1. ОСОБЕННОСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Сельское поселение расположено в центральной части района.

На северо-востоке и востоке поселение граничит с Разгонским муниципальным образованием, на северо-западе – с Березовским муниципальным образованием, на западе – с Шелеховским муниципальным образованием, на западе, на юге – с Еланским муниципальным образованием, на западе, на юго-востоке – с Нижнеудинским районом Иркутской области.

Через северо-восток поселения проходит Транссибирская магистраль.  Граница поселения здесь совпадает с автодорогой федерального значения – М – 53.

Сообщение с районным центром осуществляется по автодороге  и по железной дороге –25 км.

Общая площадь Николаевского сельского поселения составляет 45,0 тыс.га. Значительную часть площади занимают леса и выруба 1-40-летней давности.

Численность населения поселения по состоянию 01.01.2012 г. человек (по данным федеральной службы государственной статистики, с учетом Всероссийской переписи населения 2010 г.) составила1042 человек (2010 г.- 1077, 2011 г .- 1068).

Для поселения характерен отрицательный естественный прирост населения в связи с превышением смертности над рождаемостью. Положительное сальдо механического прироста не компенсирует естественную убыль населения.

Около ¼ трудоспособного населения занято в экономике поселения.           Самозанятость части  трудоспособного населения связана с личным подсобным хозяйством, обеспечением  населения дровами, с услугами по расколке, распилке дров, с использованием недревесных ресурсов леса.

Около 20% трудоспособного населения работают вахтовым методом.

Населенные пункты в составе Николаевского сельского поселения: с. Николаевка;  д. Новошелехова.

1.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Лесной фонд поселения входил в сырьевую зону ОАО «Байкальский ЦБК». В настоящее время предприятие ликвидировано.

В настоящее время заготовкой, переработкой и реализацией древесины занимается 1 индивидуальный предприниматель.

Сельское хозяйство ранее было представлено отделением № 2 МУП «Берёзовское», но в 2010 году отделение было ликвидировано, за исключением полевых работ.

С  2010 года  открыто ООО «Полёт» по воспроизводству, выращиванию и откорму свиней.

Сельскохозяйственная продукция производится  также  личными подсобными хозяйствами.

Общая площадь жилищного фонда – 20 тыс.кв. м.

Среднедушевая обеспеченность общей площадью жилищ – 16,7 кв.м/ чел. Жилой фонд не оборудован никакими видами благоустройства.

Материально-техническая база объектов здравоохранения, образования и культуры устарела и  требует обновления.

Объекты по оказанию бытовых услуг в муниципальном образовании отсутствуют, однако имеет место выездная (из Тайшета) форма бытового обслуживания населения.

Для поселения, как и для других муниципальных образований района характерна высокая дотационность местного бюджета.

Экономика поселения, в целом, находится в кризисной ситуации. Для дальнейшего улучшения экономических показателей требуются капитальные вложения.

1.2. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Потенциал транспортно-географического положения, наличие земельных и лесных ресурсов относительно благоприятны для перспективного развития поселения.

Осложняющими местными факторами этого развития являются:  естественная убыль населения, старение населения и эмиграция молодого поколения, дефицит квалифицированных трудовых ресурсов, значительная доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, отсутствие жилья для комфортного проживания на территории муниципального образовании, неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда, отсутствие коммунальных объектов, низкое качество дорожной сети, устаревшая  материально-техническая база учреждений социальной сферы.

Возможными направлениями производственной деятельности на территории поселения могли бы быть глубокая переработка древесины, в небольших объемах - животноводство.

Использование потенциала лесных земель должно строиться на полной реализации полезностей леса – средоформирующих, сырьевых, продовольственных, лекарственных, кормовых, охотничьих, рекреационных и т.д. в соответствии с  лесохозяйственным регламентом  Тайшетского  лесничества агентства лесного хозяйства Иркутской области.

С учетом социально-экономической ситуации в стране вероятна необходимость сохранения и развитие самозанятости и самообеспечения населения путем развития личного подсобного хозяйства, охоты, рыболовства.

Развитие личных подсобных хозяйств сдерживают трудности с обеспечением кормами; низкие цены на реализуемую сельскохозяйственную продукцию; отсутствие гарантированных рынков сбыта; отсутствие заготовительной деятельности; ограниченные меры государственной поддержки; преобладание мало механизированного труда.

В районе д. Новошелехова имеются песчано-гравийные смеси, которые не используются,  т.к. отсутствуют подъездные пути.

Степень реализации возможных направлений развития поселения определяется социально-экономической ситуацией в стране и в Иркутской области, действующей в разные периоды развития  поселения, состоянием законодательно-нормативной базы и правоприменительной практики ее использования.

Оценка численности населения. В силу значительной неопределенности  социально – экономической и демографической ситуации (и в том числе миграционной ситуации) в стране, Иркутской области и на территории Тайшетского района перспективная численность населения поселения на расчетный срок может быть оценена сугубо ориентировочно в 0,95 тыс. человек,  на первую очередь – 1,0 тыс. человек.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. ПРОЕКТНАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЯ

В качестве элементов планировочной структуры поселения Генпланом рассматриваются 2 населенных пункта, железная дорога «Тайшет – Иркутск», основные автомобильные дороги: «Березовка – Николаевка», «Николаевка – Новошелехова», реки Байроновка, Разгонка, Шелехова.

В качестве основной транспортно-планировочной оси Генеральным планом рассматривается  автомобильная дорога «Николаевка – Новошелехова».

Основными и второстепенными ландшафтно-природными осями проектом предложены  реки Байроновка, Разгонка, Шелехова.

Вдоль транспортных и природных планировочных осей возможно  наиболее интенсивное градостроительное и социально-экономическое освоение территории поселения.

Главным планировочным центром, объединяющим и организующим территорию Николаевского сельского поселения, Генеральным планом  рассматривается село Николаевка, расположенное на автодороге «Тайшет – Иркутск».

Второстепенным подцентром поселения будет являться деревня  Новошелехова.

Планировочные центр и подцентр поселения являются местами концентрации людских и материальных ресурсов, определяющих развитость и место территории поселения в системе внешних связей.

Новое строительство размещается  в проектных границах с. Николаевка,  на свободных территориях села и территории поселения, расположенных  на север от границ села.

Выбор территории сделан на основе анализа планировочной структуры и градостроительных возможностей поселения (см. схему  «Карта планируемого размещения объектов местного значения. Границы населенных пунктов. Функциональные зоны. Основной чертеж»).

Проектная планировочная структура с. Николаевка

Генеральный план Николаевского сельского поселения предусматривает органичное развитие планировочной структуры села

Основные принципиальные предложения по планировочной структуре села:

- сохранение и развитие сложившегося планировочного каркаса села и прилегающих территорий в сочетании с освоением неиспользуемых сельскохозяйственных территорий под жилищное строительство;

- гармоничная взаимосвязь природного ландшафта и функционально-планировочной  линейной структуры;

- реконструкция существующих объектов социально-бытового назначения, объектов транспортно-инженерной инфраструктуры;

- формирование территории нового индивидуального жилищного строительства, на неиспользуемой территории на севере  села; и к северу от границы села;

- увязка жилого фонда с объектами инженерно-транспортной инфраструктуры;

- реконструкция существующей сети улиц, организация удобных связей между жилыми кварталами, общественно-деловым центром и производственными объектами села;

- основной планировочный центр  формируется в центре села;

- в целях упорядочивания социально-бытовой инфраструктуры  формирование рекреационной территории вдоль рек Байроновки и  Разгонки.

На базе вышеизложенного планировочного подхода  разработаны:

- предложения по функциональному зонированию территории с учетом сложившегося землепользования;

- предложения первоочередного и перспективного развития проектируемой территории;

- предпосылки для разработки собственных муниципальных программ, с учетом интересов населения поселения.

Генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры с. Николаевка с небольшими реконструктивными мероприятиями.

Генеральным планом предлагается территориально-планировочная организация села Николаевка в проектируемых границах в составе одного планировочного района.

Генеральным планом предлагается формирование в этом планировочном районе одного участка жилой территорий усадебной индивидуальной застройки на неиспользуемых и незастроенных землях, находящихся в действующих границах села.

Развитие планировочного центра села

Общественно-деловой центр, в силу своей разуплотненной застройки, располагает резервными территориями для размещения планируемых объектов общественного назначения.

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие общественно-деловой территории в центре села, с размещением здесь новых объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического пользования. Возможно строительство новой школы, детского сада, спортивно-игровой площадки

Транспортная схема села решена с учетом существующей структуры уличной сети. Генпланом предусматривается упорядочение системы существующих улиц и их частичная реконструкция (см. раздел «Транспортная инфраструктура).

Основные градостроительные мероприятия по совершенствование планировочной структуры:

- частичная реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- формирование новой жилой застройки села;

- формирования  общественного центра;

- формирование  инженерно-транспортной сети территории села;

- организация благоустроенной зеленой зоны с элементами рекреации со стороны  рек Байроновка и Разгонка.

Планировочная структура территорий новой жилой застройки

Генеральным планом предусмотрено незначительное развитие с. Николаевка  за счет территорий новой жилой застройки на севере села.

Территории новой жилой застройки предлагается оснастить  инженерно-транспортной инфраструктурой.

Проектная планировочная структура д. Новошелехова

Деревня Новошехова малочисленна, в ней отмечается ежегодное сокращение населения. Этот населенный пункт имеет простую планировочную структуру с выделенным центром и прочей периферийной территорией под жилую застройку.

В связи с этим Генеральным планом не предусмотрено каких-либо  мероприятий по реконструкции и совершенствованию ее планировочной структуры.

2.2. ПРОЕКТНОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

С целью совершенствования и развития функционально-планировочной структуры территории  поселения на расчетный срок реализации Генерального плана до 2032 года, Генеральным планом поселения разработаны:

- предложения по  изменению существующего функционального зонирования территории, с учетом предложений первоочередного и перспективного развития проектируемой территории;

- предложения по преимущественно функциональному использованию земельных участков в разрезе функциональных зон каждого вида ( для установления видов разрешенного использования указанных объектов в составе Правил землепользования и застройки);

- параметры выделенных функциональных зон;

- границы функциональных зон (на карте функционального зонирования территории поселения) в соответствии с нижеприведенным перечнем:

Генеральным планом предлагается следующее функциональное зонирование территории поселения:

1. Жилая зона

Жилая зона включает в себя  усадебную застройку (индивидуальную и малоэтажную многоквартирную).

Основная идея планирования жилых территорий в проекте – максимально компактное размещение таких территорий.

Генеральным планом предусматривается возможность формирования усадебной застройки  на уже освоенных под жилье территориях путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда блокированных малоэтажных домов с приусадебными участками в с Николаевка.

Генеральным планом определены новые территории под размещение индивидуальной жилой застройки в с. Николаевка в пределах существующей границы населенного пункта, на неиспользуемых территориях села, на севере

Генеральным планом не предусмотрено размещение  новой усадебной застройки (индивидуальной и малоэтажной многоквартирной) в д. Новошелехова.

2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона включает в себя застройку административными зданиями, культурно-досуговыми объектами, учреждениями здравоохранения,  общеобразовательной школы, дошкольных учреждений, спортивных объектов.

Общественно-деловая зона выявлена в с. Николаевка, в остальных населенных пунктах она отсутствует.

Развитие зоны общественно-деловых объектов Генеральным планом предусмотрено в пределах сложившейся общественно-деловой зоны в с. Николаевка.

Существующий комплекс общественных зданий предлагается дополнить объектами социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического обслуживания, при этом, необходим ремонт и реконструкция существующих объектов.

Генеральным планом не предусмотрено размещение  объектов социальной инфраструктуры в д. Новошелехова.

3. Зона производственного использования

Зона производственного использования включает в себя производственные, коммунальные и складские объекты, автостоянки и гаражи, санитарно-защитные зоны этих объектов.

Производственная зона на территории поселения расположена только в с Николаевка.

Производственная деятельности Николаевского муниципального образования представлена 1 индивидуальным предприятием по заготовке, обработке и реализации древесины, предприятием АПК.

Генеральным планом предусмотрено сохранение зоны производственного использования в действующих границах, а неиспользуемые производственные территории рассматриваются как резервные

4. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя территории объектов сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственных угодий: пашен, сенокосов, пастбищ, земли занятые многолетними насаждениями, садово-огороднических участков.

Генеральным планом неиспользуемая территория сельскохозяйственного использования  рассматривается  как резервная территория для развития различных сельскохозяйственных производств.

В перспективе, в деревне Новошелехова имеющиеся территориальные резервы внутри нее целесообразно использовать для возможного развития территорий подсобных хозяйств,  СНТ и дачных поселков.

5. Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения

Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения включает в себя территории, занятые скверами, местами массового отдыха, в том числе пляжами, используемые и предназначенные для занятия физической культурой и спортом.

Основу структуры рекреационных территорий формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- природные факторы и формируемые на их основе зоны отдыха местного значения: прилегающие к застроенным территориям леса, зоны отдыха на берегах рек Байроновка и Разгонка и их притоков.

6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур включает в себя территории размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Генеральным планом предлагается реконструкция действующих и создание новых объектов инженерно-транспортной инфраструктуры  на территории населенных пунктов.

7. Зона специального назначения

Включает в себя территории кладбищ, полигона твердых бытовых отходов.

Генеральным планом предлагается благоустройство и проведение соответствующих мероприятий на территориях кладбищ, свалок ТБО и скотомогильника.

8. Зона объектов водного фонда

Включает в себя территории рек Байроновка, Разгонка  и их притоков. Выявлены на территории всего поселения.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

9. Зона лесов лесного фонда

Включает в себя защитные леса,  запретные полосы лесов, вдоль водных объектов; защитные полосы лесов, вдоль железнодорожных путей, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;  нерестоохранные полосы лесов, эксплуатационные леса.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

Генеральным планом предлагается проведение соответствующих природоохранных мероприятий на вышеперечисленных территориях.

10. Зоны с особыми условиями использования

Включают в себя:

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы  вдоль речной сети;

#### санитарно-защитные зоны;

- первый пояс СЗО;

- санитарные разрывы от автодорог;

#### санитарные разрывы от линий ЛЭП.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

Функциональное зонирование территории  села Николаевка

В границах села Николаевка  устанавливаются следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона

Частично новая жилая застройка разместится на уже освоенных под жилье территориях с. Николаевка путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда блокированных малоэтажных домов с приусадебными участками.

Генеральным планом  определены новые территории под жилую застройку в структуре жилого фонда, как индивидуальная жилая застройка, ее размещение предусмотрено  на севере села, на  ее пустующих незастроенных территориях.

Генеральным планом предлагается:

- на первую очередь (2022 г.) - территория для развития социально-бытовой инфраструктуры в общественно-деловом центре;

- на расчетный срок (2032 г.) - территория для развития жилищного строительства  (размещение усадебной  застройки (индивидуальной и многоквартирной).

Ориентировочная площадь территории – 3,6 га, из расчета коэф. семейности  2,5, здесь смогут проживать 45 человек.

2. Общественно-деловая зона

Развитие зоны общественно-деловых объектов Генеральным планом предусмотрено в  в центре села на свободных территориях.

Существующий комплекс общественных зданий предлагается дополнить объектами социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического обслуживания, в том числе строительство новой школы, детского сада, спортивно-игровой площадки.

Развитие зоны общественно-деловых объектов предусмотрено преимущественно вдоль основных планировочных осей села и на их пересечении.

Формирование общественно-делового центра села предполагается осуществлять в комплексе с благоустройством прилегающих к общественным зданиям территорий и организацией озелененных территорий общего пользования  и плоскостных спортивных сооружений.

3. Зона производственного использования

Производственная зона на территории с Николаевка представлена 3 территориями, находящимися на юге, западе и востоке села.

Генеральным планом предусмотрено сохранение зоны производственного использования в существующих границах, а неиспользуемые производственные территории рассматриваются как резервные.

Существующие производственные и коммунально-складские объекты, функционирующие в производственной зоне с. Николаевка, предлагается сохранить на этих же площадках.

4. Зона сельскохозяйственного использования

Основу сельскохозяйственной зоны с. Николаевка составляют территории садовых участков и участков для личных подсобных хозяйств.

Генеральным планом неиспользуемая территория сельскохозяйственного использования  рассматривается как резервная территория.

5. Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения

В состав рекреационной зоны с. Николаевка  входят озелененные территории общего пользования,  лес,  открытые природные пространства.

Основу структуры рекреационных территорий села формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- территория, прилегающая к р Байроновка и Разгонка.

Проектом предлагается создание парка на западе территории села, на свободных землях.

6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Генеральным планом предлагается реконструкция и дальнейшее развитие объектов инженерной инфраструктуры (в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи,  а также объектов транспортной инфраструктуры)  на территории села Николаевка.

7. Зоны с особыми условиями использования

Включают в себя:

- водоохранные зоны;

#### санитарно-защитные зоны

- первый пояс ЗСО.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

Функциональное зонирование  д. Новошелехова

Функциональное зонирование территории этого населенного пункта подготовлено исходя из особенностей современного использования территории, положения этих населенных пунктов в системе расселения с учётом их дальнейшего развития, специфики природно-экологической ситуации и необходимости обеспечения территории транспортно-инженерной инфраструктурой.

В границах  этого населенного пункта устанавливается выше разработанное проектное  функциональное зонирование территории с общими ограничениями на использование.

2.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Имеющихся у населенного пункта с. Николаевка территориальных ресурсов достаточно для нормального функционирования и размещения всех необходимых объектов на период расчетного срока Генерального плана.

Генеральным планом  не предусмотрено  изменение границ населенного пункта с. Николаевка.

Основываясь на каждой функциональной зоне, на следующей стадии проектирования будут установлены территориальные зоны, для которых в «Правилах землепользования и застройки» определены границы и градостроительные регламенты.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

На 1-ую очередь:

Капитальная реконструкция автодорог (в пределах поселения, перевод всех участков в 3 техническую категорию):

- Березовка – Николаевка,

- Николаевка – Новошелехова,

- Подъезд к с. Николаевка.

Прочие мероприятия на сети автодорог и улично-дорожной сети:

- содержание и строительство автомобильных дорог, мостов и других объектов дорожной инфраструктуры поселения;

- подготовка предложений (проектно-сметная документация) и выполнение работ по ремонту внутрипоселенческих дорог и пешеходных тротуаров в с. Николаевка.

Все автодороги, на которых существует или предусматривается регулярное движения автобусов общего пользования (по регулярным маршрутам, см. ниже) должны иметь соответствующую проходимость (не ниже 4 категории, с хорошим или с удовлетворительным состоянием полотна автодороги).

Проектом рекомендуется заменить все аварийные мосты на металлические, железобетонные или сталебетонные и не использовать при строительстве новых мостов древесные материалы.

При увеличении туристической активности предполагается создание автокемпинга (в н. п. Николаевка)

В прогнозном периоде проектом рекомендуется:

- создать павильоны ожидания прибытия автобусов, -  на всех автодорогах, на которых проходит автобусный транспорт общего пользования, и  в первую очередь в с. Николаевка,

- связать оба населенных  пункта автобусным сообщением (не менее одного раза в сутки);

- В связи с частичным переходом на газомоторное топливо предусматривается создание АГЗС в с. Николаевка.

Для сокращения травматизма на дорогах проектом намечается:

- создание постоянного освещения в пределах населенных пунктов в темное время суток вдоль всех автомобильных дорог;

- создание ИДН (искусственных дорожных неровностей) в с. Николаевка.

Для развития рекреации на территории поселения рекомендуется создание автосервисных комплексов, включающих автостоянку в с. Николаевка; а также создание площадки для отдыха водителей автотранспорта (что необходимо на перспективу для улучшения автотранспортного обслуживания предприятий и организаций, а также жителей поселения).

В области воздушного транспорта рекомендуется создание вертолетной площадки для нужд рекреации, экстренной медицинской помощи и для возможной ликвидации чрезвычайных ситуаций в с. Николаевка.

3.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Мероприятия по развитию систем водоснабжения

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд Николаевского муниципального образования предполагается покрывать за счет подземных вод.

Принимая во внимание проектную численность населения, на расчетный срок предлагается строительство централизованной системы водоснабжения в с. Николаевка.

Мероприятия по развитию систем водоотведения бытовых стоков

Предлагается строительство централизованной системы водоотведения бытовых стоков с очистными сооружениями полной биологической очистки модульного типа заводского изготовления ориентировочной проектной производительностью 200 м3/сут. в с. Николаевка.

Для водоотведения сточных вод от индивидуальной не канализованной застройки рекомендуется применять автономные системы канализации, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации (проектируемая сливная станция на очистных сооружениях с. Николаевка).

Мероприятия по развитию систем санитарной очистки

Предлагается дальнейшее использование существующего полигона ТБО д. Николаевка с обязательным проведением мероприятий технического обслуживания его территории.

Все несанкционированные свалки на территории муниципального образования подлежат ликвидации.

Для комплексного решения проблемы обращения с отходами на территории всего Тайшетского района рекомендуется разработать проект «Генеральная схема санитарной очистки муниципального образования «Тайшетский район».

Мероприятия по развитию систем электроснабжения

Генеральным планом предлагается осуществить на перспективу следующие мероприятия:

- Переложить магистральные или распределительные линии электропередач, отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности;

- Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями   ФЗ «Об энергосбережении»;

- Обеспечение полномасштабного внедрения систем приборного учета;

- В соответствии с требованиями ФЗ «Об энергосбережении»  провести:

- замену светильников уличного освещения на энергоэффективные;

- замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода или переложить в кабель;

- установку светодиодных ламп.

Новые и реконструируемые ТП и питающие кабельные линии должны иметь резерв для подключения неучтённых потребителей.

В качестве новых трансформаторных подстанций возможно применение типовых или блочных ТП с кабельными вводами на один или два трансформатора расчётной мощности.

Мероприятия по развитию теплоснабжения

Основным решением для обеспечения теплом потребителей Николаевского муниципального образования является реконструкция и модернизация существующей котельной и реконструкция тепловых сетей.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусмотреть децентрализованным – от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным топливом для которых будет являться электричество, уголь или дрова. Установка теплогенераторов предусматривается в каждом доме (квартире).

Надземная прокладка тепловых сетей должна предусматриваться на эстакадах, низких или высоких отдельно стоящих опорах, а также в наземных каналах, расположенных на поверхности земли.

Мероприятия по развитию связи

Проектными предложениями по развитию связи в поселении является:

- существенное повышение уровня телефонизации в результате использования спутниковой связи;

- улучшение качества сигнала стационарных пунктов мобильной связи (и расширение доли площади поселения, находящегося в условиях умеренного радиосигнала).

- развитие доступа к сети Интернет, в т. ч. развитие волоконно-оптических линий связи;

- обеспечение использования сети Интернет во всех общеобразовательных учреждения поселения, что приведет в будущем к улучшению качества образования и доступа к новейшим образовательным технологиям независимо от местонахождения учащегося;

- увеличение объема услуг и качества их предоставления на предприятиях – почтовых отделениях ФГУП «Почта России», особенно в населенных пунктах, лишенных  торговых предприятий и сферы обслуживания.

Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи (как в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, доступа в сеть Интернет, развитие услуг экспресс-доставки товаров

Необходимо в будущем:

Проведение на территории поселения волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) для всех населенных пунктов с населением более 0,2 тыс. чел.

Для создания общественных пунктов доступа к телефонной связи рекомендуется создание систем мини-сотовой связи, как наиболее перспективного цифрового оборудования сельской телефонной связи.

При создании мини-АТС на предприятиях и организациях поселения рекомендуется использовать только цифровое оборудование, а также с использованием радиодоступа – перспективного оборудования беспроводного абонентского доступа, работающее в стандарте DECT.

Для сокращения расходов по обслуживанию проводной связи рекомендуется постепенная замена воздушных линий связи на системы радиодоступа (радиосигнала).

Число пользователей сетью Интернет в поселении должно достигнуть 45% (среднероссийского значения к 2015 г.) и 65% (среднероссийского значения к 2025 г.).

Для удовлетворения потребностей жителей поселения в современных услугах связи необходимо развития спутниковых систем связи. Они обеспечивают уверенный прием сигнала и не подвержены авариям, которые случаются на линиях проводной связи.

Это будет особенно актуально при переходе на стандарты телевещания высокой четкости и применения оборудования цифрового сигнала.

Системы спутниковой связи должны действовать в с. Николаевка.

Для улучшения качества обслуживания населения поселения необходим комплекс мероприятий по демонополизации рынка услуг связи.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для сохранения состояния окружающей среды и её оздоровления на территории Николаевского сельского поселения следует:

- строго выполнять все пункты регламентов природопользования в зонах с особыми условиями использования территории;

- вынести все границы зон особого использования на местность;

- существующую свалку ТБО (после проведения соответствующих изысканий) следует несколько передвинуть к западу, с тем, чтобы водоохранная зона от неё не перекрывала водоохранную зону р. Разгонка;

- ликвидировать все несанкционированные свалки;

- оборудовать скотомогильник в соответствии со всеми требованиями  санитарных норм;

- организовать систему регулярной очистки территории от мусора и бытовых отходов;

- организовать переработку древесных отходов с целью их дальнейшего использования;

- канализировать населённые пункты поселения по неполной раздельной системе;

- организовать поверхностный сток со всей территории на очистные сооружения;

- решить проблему с утилизацией промышленных отходов, складируемых на территории ЛЗУ;

- произвести благоустройство и озеленение населённых пунктов;

- для улучшения качества жизни и здоровья населения организовать мониторинг состояния вод, используемых для водоснабжения;

- организовать  водоохранные зоны источников водоснабжения;

- во избежание возможности загрязнения и ухудшения качества подземных вод наладить регулярный ремонт оборудования источников водоснабжения;

- для улучшения экологического состояния населённых пунктов организовать объездные лесовозные дороги и закрыть проезд лесовозов по ним;

- постоянно проводить мероприятия по защите территории от лесных пожаров;

- организовать мероприятия по защите территории от затопления паводковыми водами;

- создать, там, где они отсутствуют, защитные полосы лесов вдоль транспортных магистралей;

- произвести благоустройство и  озеленение населённых пунктов;

- для улучшения качества жизни населения организовать на территории поселения общедоступные  места отдыха;

- совершенствовать систему  контроля за состоянием окружающей среды;

- постоянно проводить мероприятия по экологическому образованию и воспитанию населения;

- формировать систему поощрения, административных мер и экономических рычагов, направленных на сохранение окружающей среды.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Проектом предлагаются следующие мероприятия, связанные с выявлением объектов культурного наследия – памятников археологии:

- проведение планомерного обследования территории поселения с учетом зон перспективного археологического обследования с целью выявления памятников археологии и постановки их на учёт в Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

- формирование специалистами-археологами пакета документов, представляемого в орган государственной власти для принятия решения о постановке на государственный учет известных объектов;

- разработка социально-культурных программ по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия.

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Перечень мероприятий по территориальному планированию развития поселения (мероприятия и объекты капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления района и поселения на территории муниципального образования):

- строительство  новой школы (или пристройка к основному зданию школы);

- строительство дошкольного учреждения;

- строительство и ввод в эксплуатацию домов для учителей средней школы;

- капитальный ремонт библиотеки,  с. Николаевка;

- строительство спортивно-игровой площадки на базе бывшего стадиона;

- совершенствование организация первичной  медико-санитарной помощи населению;

- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, культуры;

- реконструкция автодорог (в пределах поселения, перевод в 3 техническую категорию) Березовка – Николаевка, Николаевка – Новошелехова, подъезд к с. Николаевка;

- усовершенствование улиц – дорог на территории населенных пунктов, организация их освещения;

- восстановление моста через р. Байроновка (в период весенней распутицы не будет нарушаться сообщение с районным центром);

- модернизация  существующих электрических установок, капитальный ремонт линии электрических сетей;

- реконструкция и модернизация существующей котельной, реконструкция тепловых сетей, с. Николаевка;

- строительство централизованной системы водоснабжения, с. Николаевка; строительство и ремонт колонок, с. Николаевка;

- строительство централизованной системы водоотведения бытовых стоков с очистными сооружениями полной биологической очистки модульного типа заводского изготовления ориентировочной проектной производительностью 200 м3/сут., с. Николаевка;

- строительство сливной  станции на очистных сооружениях, с. Николаевка;

- проведение мероприятий технического обслуживания сохраняемой  территории захоронения ТБО, с. Николаевка;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- выполнение регламентов природопользования в зонах с особыми условиями использования территории;

- организация мониторинга состояния вод, используемых для водоснабжения;

- разработка проекта водоохранных зон источников водоснабжения; организация  водоохранных зон источников водоснабжения;

- осуществление работ по благоустройству и озеленению населённых пунктов;

- выявление памятников археологии и постановка их на учёт в Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области.